## Slide 1: System monitorowania domu z wykorzystaniem układów ESP8266 i platformy dla systemów wbudowanych Raspberry Pi
Jan Nielek

## Slide 2: Informacje
Temat: System monitorowania domu z wykorzystaniem układów ESP8266 i platformy dla systemów wbudowanych Raspberry Pi
Wykonawca: Jan Nielek
Promotor: dr. Krzysztof Bikonis
Katedra: Katedra Systemów Geoinformatycznych

## Slide 3: Problem
Dom w „głuszy”, niepewne ogrzewanie
Awaria ogrzewania może skutkować uszkodzeniem systemów CO i sanitarnego

## Slide 4: Pomysł
Uruchomiony stały dostęp do Internetu za pośrednictwem telefonii LTE
Gotowe rozwiązania obecne na rynku wydawały się zbyt drogie jak na proponowaną funkcjonalność
Na szybko powstał PoC rozwiązania wykorzystującego ESP8266 i chmurę ThingsSpeak
Wykorzystanie własnego serwera daje większe możliwości

## Slide 5: Projekt

## Slide 6: Architektura
Niezależne sensory wykorzystujące istniejącą sieć WiFi
Serwer znajdujący się w osobnej sieci
Komunikacja z wykorzystaniem protokołu MQTT
Interakcja z użytkownikiem poprzez interfejs WWW
Odczyty zapisywane w bazie danych
serwer
DB
temperatura
wilgotność

## Slide 7: Dlaczego WiFi?
Przeciw
Popularne na rynku:
ZigBee
Bluetooth
WiFi
Za
ZigBee:
  Energooszczędne, daleki zasięg
Bluetooth:
  Energooszczędne, tanie mikroprocesory
WiFi:
  Istniejąca już infrastruktura, tanie mirkoprocesory
ZigBee:
  Drogie, wymaga tunelowania do sieci IP
Bluetooth:
  Mały zasięg, wymóg tunelowania
WiFi:
  Wysokie zapotrzebowanie na energię

## Slide 8: Dlaczego MQTT?
Przeciw
Popularne na rynku:
Interfejsy HTTP (REST)
Implementacja własnego protokołu
MQTT
Za
REST:
  Prosta implementacja po stronie serwera
Własna implementacja:
  Dopasowanie do architektury, wysoka wydajność, energooszczędność
MQTT:
  Gotowe biblioteki dla uC, rozwiązanie dominujące w IoT
REST:
  Nadmiernie obciąża uC, dużo niepotrzebnych informacji
Własna implementacja:
  Czas potrzebny na zaprojektowanie i zaimplementowanie, brak rozszerzalności
MQTT:
  Potrzebny zewnętrzny broker (serwer)

## Slide 9: Sensor temperatury i wilgotności
Założenia projektowe:
Jak najdłuższy czas pracy na baterii
Wbudowany układ ładowania
Prosty w montażu (nie SMD)

## Slide 10: Produkcja prototypu
Projekt PCB
Wykonanie

## Slide 11: Serwer - implementacja
Aplikacje wspierające
System operacyjny: Raspian (dystrybucja Linuxa oparta o Debiana)
Baza danych: MySQL
Broker MQTT: Mosquitto
Serwer
Backend napisany w Pythonie
  Framework Flask
  Liczne dodatkowe biblioteki (bcrypt, mosquitto, SQLAlchemy)
Frontend: HTML + CSS + js
  Framework(?): Bootstrap
  Wykresy z wykorzystaniem Highcharts.js

## Slide 12: Wyświetlanie pomiarów
Biblioteka Highcharts.js
Asynchroniczne ładowanie danych (jQuery)
Renderowanie odbywa się po stronie użytkownika
W chwili obecnej ok. 140 tysięcy punktów

## Slide 13: Narzędzia pracy
Schemat ideowy, projekt i wykonanie PCB: easyEDA.com
Testowanie prototypu: multimetr UNI-T UT58C, oscyloskop DSO-2090
IDE: Visual Studio (jedna solucja dla serwera i uC)
VCS: git (repozytorium na github.com)

## Slide 14: Testowanie
Serwer testowany „na bieżąco”
Słaba znajomość pythona = brak unit testów i bałagan w kodzie
Prototyp płytki drukowanej działa bez zarzutów
Osiągnięto półroczny czas pracy na jednym ładowaniu

## Slide 15: Wyniki
Małoseryjna produkcja nie jest opłacalna (gotowe rozwiązania można kupić za 10% ceny samych materiałów sensora zaprezentowanego w pracy)
Pomimo obaw o zapotrzebowanie na energię, umiejętne zastosowanie uśpienia w uC pozwala uzyskać długi czas pracy.

## Slide 16: Pytania